VIIENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS

Haapsalu,			26. jaanuar 2007 nr 26

Haapsalu linna topo-geodeetiliste mõõdistus-

ja uurimistööde kord

Määrus kehtestatakse juhindudes Vabariigi Valitsuse 14.04.1994 määruse nr 138 “Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise kord” punktist 5, majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002 määrusest nr 65 “Ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste tööde tegemise kord”, Vabariigi Valitsuse 23.10.2003 määrusest nr 264 “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord”, keskkonnaministri 05.02.2004 määrusest nr 6 “Geodeetilise süsteemi kehtestamine”.

I ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde teostamise kord (edaspidi Kord) sätestab topo-geodeetiliste ja ehitusgeodeetiliste mõõdistuste, sealhulgas digitaalmõõdistuste, teostamise ja materjalide esitamise ja säilitamise korra Haapsalu linna haldusterritooriumil.

(2) Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde (edaspidi mõõdistustööde) ülesanne on õigete geodeetiliste alusplaanide koostamine ja geoloogiliste uuringute andmete kogumine planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, kruntide katastrisse kandmiseks ja topo-geodeetilise üldinfo omamiseks linnas.

§ 2. Geodeetiliste tööde tegemise õigus

Mõõdistustööde tegemise õigus on isikutel, kellel on kehtiv antud töövaldkonna tegevuslitsents.

§ 3. Tehnovõrkude ja –rajatiste kooskõlastamine

Geodeetilise töö teostaja täpsustab tehnovõrkude ja –rajatiste olemasolu ja asukohad geodeetilistel plaanidel piirkondlike tehnovõrkude- ja rajatiste omanikega.

§ 4. Andmete kehtivus

Geodeetiliste tööde andmed kehtivad üldjuhul kaks aastat. Juhul kui antud piirkonnas on teostatud ehitus- või kaevetöid või andmed on vanemad kui kaks aastat, otsustab geodeetilise töö kehtivuse linnavalitsuse geodeet.

§ 5. Hoone ja rajatise mahamärkimine

(1) Hoone ja rajatis märgitakse maha korra § 2 sätestatud tegevuslitsentsi omava isiku poolt Haapsalu linna ehitusmääruse kohaselt ehitusloa alusel.

(2) Maamõõdutööde teostaja esitab töö lõpetamisel 10 päeva jooksul linnavalitsuse geodeedile korra § 8 lõikes 4 nõutavad materjalid.

§ 6. Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

(1) Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on tellija kohustus kui tellija ja ehitaja ei ole kokku leppinud teisiti.

(2) Kontrollmõõdistust ei tohi teha mõõdistataval objektil ehitustöid teostanud isik.

(3) Ehitisi ja kommunikatsioone ei võeta vastu ja neile ei vormistata kasutusluba enne kontrollmõõdistuste tegemist vastavat litsentsi omava isiku poolt ning teostusjooniste ja ehitusjärgse topo-geodeetilise plaani üleandmist Haapsalu Linnavalitsusele.

(4)	Maa-aluste trasside ja kaablite kontrollmõõdistamine tuleb teha lahtiste kaevikutega ja anda trassile kõrgused ja koordinaadid trassi alguses, lõpus ja käänupunktides.

(5) Teostusjoonis vormistatakse kõigile uutele ehitatud maa-alustele ja maa pealsetele rajatistele.

(6)  Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan peab kajastama kõiki uusi ehitatud hooneid, teid, piirdeid ja rajatud haljastust jt rajatisi.

II TEHNILISED NÕUDED

§ 7. Üldnõuded

- Geodeetiliste tööde tegemisel tuleb juhinduda kehtivatest õigusaktidest, normidest, heast tavast ning käesolevast määrusest.

- Mõõdistuste mõõtkava on M 1:500 või M 1:2000. Geodeetiliste tööde väljatrüki mõõtkava ja detailsus Haapsalu linnas on M 1:500. Teised mõõtkavad on lubatud vaid linnavalitsuse loal lähteülesandes äramärgituna

- Geodeetilise mõõdistusvõrgu rajamisel tuleb lähtuda kas riigi- või Haapsalu linna geodeetilise põhivõrgu punktidest või staatilist GPS tehnoloogiat kasutades (plaanilise määramise täpsusega riigivõrgupunkti suhtes +/- 3 cm).

- Linnavalitsusele esitatav digitaalne joonis peab olema Microstation V8(*.dgn) või AutoCad(*.dwg) formaadis. Esitatav fail peab olema konverteeruv *dgn formaati, kusjuures peavad säilima kõik elemendid ja koordinaatsüsteem.

(5) Plaani koostamisel digitaalmõõdistamisega tuleb kasutada linnavalitsuse poolt kinnitatud digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotust ning Riigi Maa-ameti peadirektori käskkirjaga nr 28 04.06.1997 kinnitatud suuremõõtkavaliste (1:500-1:2000) plaanide leppemärke;

(6) Geodeetiline joonis vormistatakse kahemõõtmelisena, so 2D, tööühikuks:

masterunits			meeter

subunits:			millimeeter

resolution:			1000 mm Per m

10 Pos Units Per mm

(7) Sidusaid objekte kujutav geomeetria peab olema ka digitaalselt sidus. Arvesse peavad olema võetud varasemalt teostatud digitaaljoonised.

(8) Uuritud kaevude andmed esitatakse digitaalselt Excel (*.XLS) formaadis ning lisatuna joonisesse.

§ 8. Haapsalu Linnavalitsusele esitatavad andmed

(1) Digitaalmõõdistusandmed ja ehitusgeoloogiliste tööde andmed antakse linnavalitsusele üle CD-Rom-il ja paberil.

(2) Topo-geodeetilise mõõdistuse tehniline aruanne, mis koosneb:

1) mõõdistusluba;

2) seletuskiri;

3) objekti asukoha ja mõõdistusala skeem;

5) mõõdistamisvõrgu skeemid ja arvutused;

6) tehnovõrkude ja rajatiste skeemid, tabelid ja kooskõlastuse materjalid;

7) topo-geodeetiline plaan paberil ja CD-Rom-il.

(3) Kontrollmõõdistamise materjal, mis koosneb:

1) teostusjoonis või ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan paberil ja CD-Rom-il;

2) kaevude tabelid;

3) torude kaevu suubumise skeemid.

(4) Mahamärkimise materjalid, milleks on mahamärkimise joonis paberil või hoone nurgapunktide koordinaadid L-EST 97 ristkoordinaatide süsteemis ja mahamärkimistööde akt.

- Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne ja materjalid koosnevad:

  - uuritava ala ja puuraukude asukohtade joonis;

  - puuraukude koordinaadid ja kõrgused;

  - töömetoodika iseloomustus ja mahud;

  - kasutatud andmete loetelu;

  - kõigi kaevandite geotulbad, välikatsete ja laboriandmete tulemused;

  - geotehniline üldistus;

  - järeldused, soovitused koos vastava põhjendusega.

§ 9. Geodeetiliste tööde teostaja kohustused

(1) Töö teostaja on kohustatud:

1) geodeetiliste tööde (v.a teostusmõõdistused ja märkimistööd) teostamisel enne välitööde algust registreerima töö linnavalitsuse geodeedi juures;

2) töö registreerimisel esitama linnavalitsuse geodeedile geodeetiliste tööde teostamise loa taotluse järgmiste andmetega:

- taotleja andmed;

- maa-ala asukoht;

- töö number;

- töö tellija;

- mõõdistatava ala suurus;

- trasside uurimise ulatus;

- skeem mõõdistatava ala piiridega;

- tööde teostamise aeg;

- geodeedile materjalide üleandmise aeg;

- esmakordsel töö teostamisel esitama vastavad tegevuslitsentsid;

- määratud ajaks tagastama arhiivimaterjalid ja esitama teostatud töö materjalid.

(2) Töö teostaja peab täitma linnavalitsuse geodeedi poolt esitatud nõuded põhivõrkudega sidumise, mõõtkava, mõõdistatava ala piiride, trasside uurimise jms osas.

(3) Töö teostaja peab tagama kasutatavate originaalmaterjalide ja andmete säilimise. Töö teostajal ei ole õigust ilma tellija nõusolekuta mõõdistamise materjale edasi anda kolmandatele isikutele.

(4) Katastrimõõdistuste korral kontrollima varasemate piiriandmete vastavust antud momendi seisule looduses, lahknevuste ja vigade ilmnemisel informeerima kohe linnavalitsuse maakorraldusosakonda.

(5) Tasuma teenustasu linna valduses olevate topo-geodeetiliste materjalide väljastamise eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud tariifile.

§ 10. Geodeedi kohustused

Geodeet on kohustatud:

- registreerima kõik geodeetilised ja ehitusgeoloogilised tööd, väljastama tööde teostamiseks vajalikud load ja arhiivimaterjalid 3 tööpäeva jooksul;

- kontrollima teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust tehnilistele normidele ja käesolevale määrusele, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastama töö selle teostajale paranduste tegemiseks.

III VASTUTUS JA RAKENDAMINE

§ 11 Vastutus

- Käesoleva määruse nõudeid mittetäitnud isikutele ei väljastata uue töö teostamiseks luba enne varasema töö vigade parandamist ja nõuetele vastava töö geodeedile esitamist.

- Korduval nõuetele mittevastavate tööde esitamisel on geodeedil õigus esitada litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi tühistamiseks või peatamiseks.

- Teostusjooniseta tehnorajatiste vigade eest plaanil plaani väljaandja ei vastuta.

§ 12 Rakendamine

- Käesolev kord jõustub 01. veebruaril 2007.

Arder Väli

Volikogu esimees

## Lisa 1

KINNITATUD

Haapsalu Linnavolikogu										26.01.2007 määrusega nr 26

„Haapsalu linna topo-geodeetiliste

mõõdistus- ja uurimistööde teostamise kord”

KIHTIDE TÄHISTUS DIGITAALPLAANI KOOSTAMISEL

| Kihi nr | Kihi nimi | Sisu | Värv | Värvi nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | 0 Punkt Number Kõrgus Alusvõrk -Tp -Pp -Klreeper -Tpunkt -Treeper Ehitis -Eluhoone --Khoone --Phoone -Kõrvalhoone --Kkhoone --Pkhoone --Kasvuhoone Reljeef -Vall -Horisontaal Haljastus -Puu -Kõlvik -Lobjekt -Vesi Tee -Autotee -Ktee -Ptee Post -Kpliin -15 kv -35 kv -110 kv -220 kv -330 kv -Mpliin -Valgus -Sliin Piire Liiklus Raudtee Kkaev -Kk nr Skkaev -Sk nr Vkaev -Vknr Gkaev -Gk nr Skaev -Sk nr Tkaev -Tk nr Dkaev -Dk nr Eriseade Ktrass Sktrass Vtrass Gtrass Strass Ttrass Dtrass Kpkaabel -Kptekst Mpkaabel -Mptekst Skaabel -Stekst Maatrass Võrk Raam Tabelid Aadressid Mõõdetud L-est 92 Plaanialusel Katastritunnus | Abikiht Piketipunktid (point) Piketinumbrid Absoluutkõrgus Triangulatsioonipunktid Polügonomeetriapunktid Klassireeperid Teodoliitkäigupunktid Tehnilised reeperid Kivist eluhoone Puidust eluhoone Kivist kõrvalhoone Puidust kõrvalhoone Kasvuhoone Vallid, nõlvad, kallakud Samakõrgusjooned Üksikpuu, põõsas, hekk Kõlvikud (mets, rohumaa…) Loodusobjektid ja rajatised Hüdrograafia (veepiir, ojad...) Sõidutee, kõnnitee, plastid... Kõrvaltee, pinnastee… Pargitee, rajad, õuetee Kõrgepingeõhuliin Madalpinge õhuliin Valgustuspostid Sideliin Piirded, aiad Liiklusmärgid, foorid, viidad Relsid, pöörangud Kanalisatsioonikaevu luuk Kanalisatsioonikaevu nr Sadekanalisatsiooni luuk Sadekanalisatsiooni number Veekaevu luuk Veekaevu number Gaasikaevu luuk Gaasikaevu number Sidekaevu luuk Sidekaevu number Termokaevu luuk Termokaevu number Drenaažikaevu luuk Drenaažikaevu number Tehnovõrkude eriseaded Kanalisatsiooni torustik Sadevetekanalisatsiooni torustik Veetorustik Gaasitorustik Sidekanalisatsioon Termotorustik Drenaažitorustik Margid, numbrid Kõrgepingekaablid Margid, numbrid Madalpingekaablid Margid, numbrid Sidekaablid Margid, numbrid Koordinaatristid Planšett, plaani raam, kirjanurk jne Kaevude andmed Majade nr, aadressid Kohalikus süsteemis L-est 92 süsteemis Plaanialusel Katastrinumber | Must/valge Roheline Kollane Roheline Punane Punane Punane Punane Punane H-sinine H-sinine H-sinine H-sinine H-sinine Roheline Lilla Roheline Roheline Roheline T-sinine Kollane Kollane Kollane Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Pruun Sinine Hall Must/valge Must/valge Must/valge Must/valge Sinine Sinine H-sinine H-sinine Lilla Lilla Punane Punane Roheline Roheline Must/valge Must/valge Must/valge Sinine H-sinine Lilla Punane Roheline T-punane T-punane Pruun Pruun T-sinine T-sinine Must/valge Must/valge Must/valge Must/valge Must/valge Punane Lilla Roheline Must/valge | 11 4 11 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 2 13 2 2 2 4 4 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 17 24 0 0 0 0 17 17 15 15 5 5 3 3 11 11 0 0 0 17 15 5 3 11 51 51 6 6 49 49 0 0 0 0 0 3 5 2 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kasutatud on joonestusprogrammi Microstation värvipaletti color.tbl.

## Lisa 2

KINNITATUD

Haapsalu Linnavolikogu

26.01.2007 määrusega nr 26

„Haapsalu linna topo-geodeetiliste

mõõdistus- ja uurimistööde teostamise kord”

GEODEETILISTE TÖÖDE TEOSTAMISE LOA TAOTLUS

Taotleja: …………….........................................................................................................

Töö teostaja: …………………….................Kontakt: ......................................................

Tellija: …………...............................................................................................................

Töö nr:………....................................................................................................................

Töö piirkond: ……………….............................................................................................

Töö nimetus: ………………..............................................................................................

Töö liik: ……………..........................................................................................................

Plaani nr: ………….............................................................................................................

Tööde maht(ha): ……..........................................................................................................

Töö tegemise ajavahemik: …………..................................................................................

Materjalide üleandmise aeg: …………...............................................................................

Vajalikud arhiivimaterjalid: …………................................................................................

………………………………..

(kuupäev, allkiri)

## Lisa 3

KINNITATUD

Haapsalu Linnavolikogu										26.01.2007 määrusega nr 26										„Haapsalu linna topo-geodeetiliste

mõõdistus- ja uurimistööde teostamise kord”

###### LUBA

Luba nr …............................................................................................................................

Taotluse nr ….......................................................................................................................

Lubatud töid teostada ……………........................................................................ objektil.

Tööde teostaja on kohustatud:

1. Geodeetiliste tööde teostamisel pidama kinni kehtivatest nõuetest.

2. Geodeetilise võrgu märkide säilimise tagamine ning kahjustamise ja hävimise avastamise korral teatama Haapsalu Linnavalitsuse geodeedile.

3. Tagama töö teostamiseks väljastatud arhiiviandmete säilimise.

Lisatingimused

Luba nr…... ja arhiiviandmed vastu võetud:

………………………..................................

(kuupäev, allkiri)