====================================================================

LIHULA MNT.23  KRUNDI  DETAILPLANEERING

Omanik: Autoart OÜ

Tellija:   Autoart OÜ

Objekt:  Lihula mnt. 23 detailplaneering

Asukoht: Lihula mnt. 23, Haapsalu linn, Läänema, katastritunnus 18301:019:060

LIHULA mnt.23  KRUNDI  DETAILPLANEERING

Lihula mnt. 23, Haapsalu linn, Läänemaa

Kooskõlastused

| Töö nr.PN-26-07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekteerija |  | P.Nekras |

Haapsalu, 2007

============================================================

Tegevusluba  EP  00325  FIE - 0001

Ehitajate tee 19-7, Uuemõisa

Tel. 056 672016

SISUKORD

I   SELETUSKIRI

Kooskõlastused

II Seletuskiri

1.  Planeeritava ala asukoht ja planeeringu eesmärk

2.  Detailplaneeringu koostamise alused

3.  Olemasolev olukord

4.  Detailplaan

4.1 Ehitusõigus

4.2 Arhitektuurse lahenduse printsiibid

5.  Liikluskorraldus

6.  Tehnovõrgud

7.  Tuleohutuse abinõud

8.  Keskonnakaitse

III  Fotod   planeeritavast alast

IV  Joonised

- Asukoha skeem                                                                 M1:10000

- Geo.alus                                                                            M1:500

- Tugijoonis                                                                         M1:500

- Põhijoonis                                                                         M1:500

- Illustratsioon-1                                                                  M1:500

V  Juurdeehitus

1.Seletuskiri

2.Joonised

VI  Lisad, detailplaneeringu korraldamise materjalid.

- Haapsalu Linnavalitsuse korraldus nr.630, 12.september 2007,detailplaneeringu algatamise kohta.

- Haapsalu linnas, Lihula mnt. 23 krundi detailplaneeringu LÄHTEÜLESANNE

- Haapsalu Veevärk tehnilised tingimused 28.08.2007 nr.1-6/226

- Õiend Haapsalu Lihula mnt 23 haljastuse kohta 11.10.2007 - Lembitu Tarang konsultant IV, metsamajandus. Maamajanduse Infokeskuse Kutsekoda .

I Seletuskiri

# 1.Planeeritava ala asukoht ja planeeringu eesmärk

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Haapsalu linnas Lihula mnt. 23 asuva tootmismaakrundi planeerimine osaliselt ärimaaks  . Planeeringuga määratakse krundi ehitusõigus, arhitektuursed tingimused, haljastuse põhimõtted, kommunikatsioonide asukohad, parkimiskorraldus ja juurdepääsud krundile, et ehitada juurdeehitus olemasolevale endisele katlamajale.

Planeeritav tegevus vastab kehtivale üldplaneeringule.

Detailplaneering on koostatud järgmiste dokumentide  alusel:

EV Planeerimisseadus ;

Haapsalu linna üldplaneering- kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu otsusega 24. nov. 2006 nr. 84

Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 12.09.2007, nr 630 .

Lähteülesanne

Topograafiline plaan Lihula mnt 23 katastriüksus(18301:019:0060) koostatud Haapsalu      Maamõõdubüroo OÜ poolt  23.09.2007a. (töö nr.456-2007).

# 2.Olemasolev olukord

Planeeritav  kinnistu suurusega 1322 m2 , katastritunnus 18301:019:0060, kinnistu nr. 428732, sihtotstarve 100% tootmismaa, omanik Autoart OÜ.

Krundist põhjapool oleval kinnistul paikneb  2-e kordne korterelamu , lõuna poolt piirneb krunt väikeelamukrundi  abihoone tulemüüri ja kergehitisega , idast Fortum AS  kinnistu haljastus-hooned jäävad kaugemale .

Ol.olev hoone ajaliselt mitmes järgus paekivist ja silikaadist ehitatud endine katlamaja.

Olemasolevad tehnilised kommunikatsioonid: veetrassid,  kõrgepingekaabel ja elektri madalpinge kulgevad piki Lihula maanteed .Lähim võimalik kanalisatsiooniga liitumispunkt naaberkrundil Lihula mnt.21 (vajalik kahepoolne kirjalik kokkulepe).

# 3.Vastavus üldplaneeringule

Planeeritav tegevus vastab Haapsalu Linnavolikogu otsusega 24. nov. 2006 nr. 84  kehtestatud Haapsalu linna üldplaneeringule. Olemasolev tootmismaakrunt jagatakse sihtotstarbelt mõtteliselt kaheks: tootmishoonete maa 75%( Th) ja äri-ja teenindusettevõtete maa 25% (Ä). Planeeringus määratud krundile sissepääsud ja  liitumine tehnovõrkudega, lubatud kuni kahekorruselise tootmishoone ehitamine.

# 3.1Kruntimine

Olemasolev tootmismaakrunt jagatakse sihtotstarbelt mõtteliselt kaheks: tootmismaa 75%( T) ja äri-ja teenindusettevõtete maa-ala 25% (Ä).

Ol.oleva hoone ja rajatava juurdeehituse baasil on plaanis kinnistul luua autoremonditöökoda ja sinna juurde ka autotarvikute kauplus. Tekkinud katusealuse-pööningu saab ära kasutada ettevõtte kontori- ja olmeruumidena.

# 3.2Ehitusõigus

1)Kruntide kasutamise sihtotstarbed; tootmishoonete maa 75%( Th) ja äri-ja teenindusettevõtete maa 25% (Ä).

2)Hoonete suurim lubatud arv krundil-1-2tk.

3)Ehitusalune  suurim pindala 410m2 .

4)Ehitise lubatud kõrgused  maapinnast 8,5m.

3.3 Arhitektuursed nõuded

Olemasolevad hooned plaanil määratud.

Ol. olev hoone ajaliselt mitmes järgus paekivist ja silikaadist ehitatud endine katlamaja.

1) Hoonete korruselisus –kuni 2(1+katusekorrus).

2) Katuse kalded – 0-30°.

3) Katusekatteks – kaldkatusel värvitud  plekk-katusekate.

4) Välisviimistlus- krohv, krohvilaadsed viimistlusplaadid, puit.

5) kohustuslik ehitusjoon –ol.oleva hoone ehitusjoon.

Hoone juurdeehituse  projekt tuleb kooskõlastada eskiisi staadiumis Haapsalu linna arhitektiga.

# 4. Liikluskorraldus

Planeeritavale maa-alale on kaks juurdepääsu Haapsalu linna munitsipaalomandisse kuuluvalt Lihula maanteelt (lõunapoolselt ainult sissesõit).

Olemasolevat liikluskorraldust planeeritaval alal ei muudeta. Kavandatava  hoonestuse ette ja õuealale rajatakse  kivikattega teed-parklad .

Autode parkimine (~10 kohta)toimub krundil kus mõned parkimiskohad kavandatud Lihula maantee äärsele tänavamaale, kuna krunt paikneb maanteest tagasiastega (võrreldes naaberkruntidega ca 7,5m) .

Lihula maantee ja krundi vahelisele alale tuleb jätta reservmaa (ca 3,5m) tulevasele rajatavale kõnniteele ja kommunikatsioonitrassidele.

# 5.Tehnovõrgud

Kõik olemasolevad tehnovõrgud on kantud detailplaanile.

Olemasoleval hoonel toimiv elektrivarustus ja veetrass.

Olemasolevate veetrasside  omanik on  AS Haapsalu Veevärk.Kaitsevöönd mõlemale poole torutrassi telge on 2m. Torutrassi kaitsevööndis on ilma trassi valdaja loata keelatud töötada löökmehhanismidega, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m ning ladustada ja teisaldada raskusi. Majandus ja joogivesi saaadakse Haapsalu linna veevõrgust.

6. Veevarustus

Veevarustus lahendada  vastavuses Haapsalu Veevärgi poolt  28,08,2007  väljastatud tehnilistele tingimustele nr.1-6/226. Projektlahendus kooskõlastada  Haapsalu Veevärk AS-ga.

7. Kanalisatsioon

Lähim võimalik kanalisatsiooniga liitumispunkt naaberkrundil Lihula mnt.21 (vajalik kahepoolne kirjalik kokkulepe).

Kanalisatsioon lahendada  vastavuses Haapsalu Veevärgi poolt  28,08,2007  väljastatud tehnilistele tingimustele nr.1-6/226. Projektlahendus kooskõlastada  Haapsalu Veevärk AS-ga.

8. Elektrivarustus

Kinnistul Lihula mnt.23 on olemas kehtiv leping Fortum Elekter AS-ga.  Olemasolev elektrikaabel  piki Lihula maanteed .

# 9.Haljastus ja heakorrastus

Krundil  Lihula mnt. 23 arvestatav kõrghaljastus paikneb planeeritud juurdeehitusest eemal ja ehitustegevust ei piira.

Krundi olemasolev  tänavaäärne piirdeaed likvideeritakse, piirdeaed krundiga Lihula mnt.21 rajatakse kruntide piirile. Kruntide vaheliseks piirdeks võib olla haljastusega tihendatud võrk. Krundil piki Lihula maanteed paiknev erineva liigikusega kõrghaljastus korrastatakse vastavuses tehtud dendroloogilisele hinnangule-olemasolevad puud enamikus vigastatud või nakatud seenhaigustesse, vajavad profülaktilist eemaldamist seoses võimaliku ohtlikkusega hoonetele ja õhuliinidele. Krunt haljastatakse väikeehitusele sobivalt vastavalt omaniku soovile.

# 10.Tuleohutuse abinõud

Projekteeritavad  hooned on  tulepüsivusklassiga TP2 , IV ja VI kasutusviis.

Kavandatavad hooned on paigutatud krundile  vastavalt EV Valitsuse 27.10.2004.a. määrusele nr.315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded:

TP2 hoonete vaheline tuleohutuskuja on 8m. Sama kinnistu hooneid võib ehitada lähemale kui 8m. Sel puhul rakendatakse tuletõkkesektsiooni, mille maksimaalsuurused on  vastavalt määruse lisas 2 antud  tabelis .

Kavandatud hooned on paigutatud krundi piirist vähemalt 4m ja naaberhoonestusest vähemalt 8m  kaugusele (kokkuleppel naabriga võib lähemale).

Hoonete tulepüsivusklassid määratakse ehitusprojektis eraldi, sõltuvalt hoone või rajatise tehnoloogilisest ehituslikust ning kasutamisest tulenevatest nõuetest.

Soovitav on välja ehitada  autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Kruntidele planeeritud hoonetele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks on ettenähtud juurdepääsuteed.

Veevõtukohaks on  Neste tankla  tuletõrjehüdrant(180m).

# 11.Keskkonnamõjud

Planeeritaval alal  keskonda reostavad  objektid puuduvad.

Autode remontimise ala peab olema kaetud vett mitteläbilaskva materjaliga.

Kanalisatsiooni osas projekteerida pesula väljundile õli- liivapüüdur signaalvoolualarmiga. Sade- ja drenaazvete juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Olmejäätmed kogutakse pealt suletavatesse ja regulaarselt  tühjendatavatesse  konteineritesse.Vajalik on liitumine korraldatud jäätmeveoga.

12.Kuritegevuse riske vähendavad abinõud

Vastavalt Eesti standardile EVS 809-1;2002.

Krundile rajatakse piirded .Tänavavalgustuse puudumisel võiks kasutada liikumisanduriga õuevalgustust.

Võimalik rakendada naabrivalvet.

Koostas:Pavel Nekras