# Seletuskiri

Posti tänava rekonstrueerimine, variant 1

Variandis on ette nähtud rekonstrueerida tänav nii, et alles jääb olemasolev kõrghaljastus. Juurde on ette nähtud istutada 10 puud.

Sõidutee sõiduraja laius on 4,0m. Ühele poole tänavat (paaritute numbritega majade poole) tuleb parkimisrada laiusega 2,5m. Teisele poole tuleb lühike, 5 kohaga parkimistasku.

Lõigule tuleb kokku kolm bussipeatuse taskut. Alles jääb olemasolev fooriga reguleeritud ülekäigurada ja juurde tulevad tähistatud ülekäigurajad Vaba tänava ja Uus tänava ristmikel.

Nurme tänava ristmikule ja kaubanduskeskuse sissesõidule on projekteeritud vasakpöörderajad.

Kõnniteed jäävad kahele poole tänavat ulatudes puude reast hooneteni.  Kõnnitee laius on muutuv – 3,3m…8m.

Sõiduteele on projekteeritud uus asfaltbetoonkate. Kõnniteele tuleb betoonkivikate. Ümber puude paigaldatakse kaitserestid ja kaitserestide vahele piki puude rida paekivist kate (suuremad vahed) või munakivisillutis (väiksemad vahed).

Alates Uus tänava ristmikust kuni Posti 31 paigaldatakse sõidutee ja kõnnitee vahelisele puudega ribale kõnniteest erinevat värvi ja tüüpi betoonkivikate (näit. pruun).

Posti 34a-st Tallinna mnt suunas kõnnitee ja sõidutee vahelisele haljasribale rajatakse muru. Lõigul Posti 27 kuni Posti 33 kõnnitee ja sõidutee vaheline riba kaetakse murukiviga.

Kõnnitee äärde puude alla on ette nähtud paigaldada kokku 20 istepinki ja prügikasti.

Posti tänava rekonstrueerimine, variant 2

Samuti jääb alles jääb olemasolev kõrghaljastus. Juurde on ette nähtud istutada 10 puud.

Paremale poole tänavat on projekteeritud 1,5m laiune jalgrattatee, mis on sõiduteest eraldatud 0,5m laiuse teekattele märgistatud eraldusribaga. Jalgrattateel on kahesuunaline liiklus, millest tulenevalt lossiplatsi poole suunduv jalgrattaliiklus on sõidukiteliiklusele vastassuunas. Vastavad liiklusmärgid paigaldatakse jalgrattatee kohale konsoolidele.

Sõidutee sõiduraja laiused on väiksemad: 3,25m jalgrattatee poolsel suunal ja 3,75m vastassuunal.

Ühele poole tänavat (paaritute numbritega majade poole) tuleb parkimisrada, mis samuti on kitsam - laiusega 2,25m. Teisele poole tuleb lühike, 5 kohaga parkimistasku.

Lõigule tuleb kokku kolm bussipeatuse taskut. Alles jääb olemasolev fooriga reguleeritud ülekäigurada ja juurde tulevad tähistatud ülekäigurajad Vaba tänava ja Uus tänava ristmikel.

Nurme tänava ristmikule ja kaubanduskeskuse sissesõidule on projekteeritud vasakpöörderajad.

Kõnniteed jäävad kahele poole tänavat ulatudes puude reast hooneteni.  Kõnnitee laius on muutuv – 3,3m…8m.

Sõiduteele on projekteeritud uus asfaltbetoonkate. Kõnniteele tuleb betoonkivikate. Ümber puude paigaldatakse kaitserestid ja kaitserestide vahele piki puude rida paekivist kate (suuremad vahed) või munakivisillutis (väiksemad vahed).

Posti 34a-st Tallinna mnt suunas kõnnitee ja sõidutee vahelisele haljasribale rajatakse muru. Lõigul Posti 27 kuni Posti 33 kõnnitee ja sõidutee vaheline riba kaetakse murukiviga.

Kõnnitee äärde puude alla on ette nähtud paigaldada kokku 20 istepinki ja prügikasti.