Lisa

Haapsalu Linnavalitsuse

12.09.2012.a. korraldusele nr 531

PROJEKTERIMITINGIMUSED nr 23-12

ELAMU REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS HOONESTATUD KINNISTULE.

ASUKOHT                       Niine tn 1/Uus tn 16, Haapsalu, Läänemaa

KINNISTU

katastritunnus:                 18301:007:0270

registriosa number:           127532/1275

pindala:                             882m2

omanikud:                         Evelin Reinesberg, Eva Kääramees.

1.	projekteerimise lähtematerjal

1.1	Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti vabariigi õigusaktidest.

1.2	Kehtiv üldplaneering: Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84 kehtestatud „Haapsalu üldplaneering“. Kinnistu asub Uue-Koidula tänavate miljööväärtuslikul alal.

1.3	Kehtiv detailplaneering: Niine tn 1/ Uus tn 16 kinnistul kehtiv detailplaneering puudub.

1.4	Katastriüksuse sihtostarve: elamumaa.

1.5	Krundi üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon: pereelamutemaa.

1.6	Kinnistul paiknevate ehitiste loetelu ehitisregistri andmetel:

-	1892.a. ehitatud elamu (reg nr 105001419

-	1925.a. ehitatud töökoda (reg nr 105001420), esimesel korrusel töökoda, teisel korrusel eluruumid.

2.	Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks

2.1	ÜLDIST: kinnistul paiknevad kaks hoonet: Uue tn äärne ühekorruseline puitelamu ja kahekorruseline krundi sügavuses paralleelselt Niine tänavaga paiknev endine töökoda. Käesolevad tingimused on koostatud kahekorruselise hoone fassaadide ja teise korruse rekonstrueerimiseks.

2.2	HOONESTUSALA: vt lisa – asendiskeem. Käesolevate tingimuste alusel hoonestusala ei laiendata.

2.3	KRUNDI LUBATAV SUURIM EHITUSALUNE PIND: olemasolev – 231m2.

2.4	EHITISTE LUBATUD SUURIM KÕRGUS: olemasoleva hoone kõrgus, katuseharja ei tõsteta. Kui projekteeritakse olemasoleva kinnistu piiril asuva  tulemüüri kuju ja kõrguse muutmine, kuulub projekt kooskõlastamisele Uus tn 18/18a kinnistu omanikuga.

2.5	KORRUSTE ARV: kaks.

2.6	KATUSETÜÜP: olemasoleval hoonel on madalakaldeline viilkatus, ühekorruselisel osal madal kaldkatus, millele on lubatud projekteerida rõdu.

2.7	KATUSEKALLE: olemasoleva kaldkatuse võib ümber projekteerida (olemasolevad katuse uugid, veranda jms  jäävad ühtse kaldkatuse alla). Tulemüür säilitatakse.

2.8	KATUSEKATE: olemasoleva eterniitkatusekatte võib asendada uuega, soovitavalt projekteerida hoonele valtsplekk kate (ka nn pikk paan on lubatud).

2.9	HARJAJOON/RÄÄSTAJOON: olemasolev, risti Niine tänavaga.

2.10	AKNAD JA UKSED: avatäidete kuju ja jaotus lahendada projektiga, raamide materjaliks - puit.

2.11	VÄLISVIIMISTLUS:   Kuna olemasoleva hoone välisseinu kavandatakse soojustada, teise korruse lahendust muuta, projekteerida välisviimistluse lahendus (materjalid, värvitoonid). Soovitavad materjalid:  esimese korruse välisseinte  viimistluseks krohv, värv, teise korruse välisseinte viimistluseks värvitud puitlaudis.

2.12	PIIRDED JA VÄRAVAD: olemasolev amortiseerunud puitpiide asemele projekteerida Niine tänava äärde puitpiire ja – väravad. Piirde kõrgus analoogne krundi Uue tänava poolse piirdega.

2.13	PARKIMINE: oma kinnistul, vähemalt kaks kohta.

2.14	HOONE TULEPÜSIVUSKLASS: TP3.

3.	Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:

3.1	Riigiasutused: Lääne-Eesti  Päästekeskus;

3.2	Kinnistu omanikud.

4.	Insenertehnilised nõuded projekteerimisele

4.1	Kinnistu tehnovõrkude liitumispunktide asukoha muutmisel taotleda võrguvaldajatelt tehnilised tingimused.

5.	Muud nõuded

5.1	Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele

nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).

5.2	Energiatõhususe miinimumnõuded vastavalt MKM 20.12.2007 määrusele nr 258.

5.3	Projekteerimisel lähtuda Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 kehtestatud tuleohutusnõuetest.

5.4	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500.

Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.

Lisa: Niine tn 1/Uus tn 16 asendiskeem 1 lehel